СВСЛ-76D200 литой наконечник

расценки на изготовление, поставку и монтаж винтовых свай

Сфера применения: фундаменты для беседок, теплиц, террас, бытовых помещений, опоры для заборов, лестниц, настилов, опоры для небольших причалов

Диаметр ствола – 76 мм

Диаметр лопасти (литой наконечник) – 200 мм

Толщина лопасти – 5 мм

Толщина стенки наконечника – 10 мм

| Длина ствола м | Цена руб./шт | Монтаж в грунт* | ИТОГО. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 2 550 | 1 750 | 4 300 |
| 2,5 | 2 800 | 1 900 | 4 700 |
| 3,0 | 3 050 | 2 050 | 5 100 |
| 3,5 | 3 300 | 2 200 | 5 500 |
| 4,0 | 3 550 | 2 350 | 5 900 |
| 4,5 | 3 800 | 2 500 | 6 300 |
| 5,0 | 4 050 | 2 650 | 6 700 |
| 5,5 | 4 300 | 2 800 | 7 100 |
| 6,0 | 4 550 | 2 950 | 7 500 |

*в стоимость монтажа включены: доставка свай к месту работ, разметка свайного поля, выравнивание осей, выравнивание/подрезка хвостов свай в горизонтальной плоскости по нивелиру.

Оцинкованное антикоррозийное покрытие «ЦИКРОН»
Номинальная вертикальная нагрузка на сваю 1,3 т в грунте III категории (глина)

Оголовок 150 Х 150 мм усиленный – 590 руб.,

Оголовок 150 Х 150 мм стандартный (площадка и кольцо) – 400 руб.

Сухое бетонирование полости сваи – 300 руб./пог. м

Междугородний перегон техники – 49 руб./км

Возможно изготовление свай данного типа с наконечником типа «шуруп».